1. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Skaņas indikators ar mehānisko signālu (radio aukle)

Piegādājamās preces nosaukums

Skaņas indikatori ar mehānisko signālu, ISO kods: 22 27 09

Vienību skaits: 20 gab.

Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas

Divdaļīgs bezvadu palīglīdzeklis (sastāv no raidītāja un uztvērēja), kas paredzēti zīdaiņa raudu, gulošu (slimu, vecu utt) personu saucienu u.c. skaņas signālu pārveidošanai nedzirdīgajam klientam skaidri uztveramā veidā - ar mehānisko (vibrēšanas) signālu. Darbojas gan ar baterijām, gan uzlādējami ar elektrību (komplektā jābūt lādētājam).

Raidītājs – “bērna daļa” - pārvietojamā ierīce ar regulējamu skaņas jūtīgumu, regulējamu novietojuma leņķi, “nakts gaismu”

Uztvērējs – “vecāku daļa” ierīce ar iebūvētu displeja ekrānu vismaz 2”, kas pārklāts ar caurspīdīgu skārienjūtīgu pārklājumu, iestatījumu aktivizēšanai un bērna novērošanai, vibrācijas funkciju (vai arī papildierīci, kas savienojama ar uztvērēju, kura spēcīgi vibrē), regulējamu skaņas līmeni, klipsi piestiprināšanai pie jostas nēsāšanai peidžera veidā, termometru bērna istabas temperatūras noteikšanai.

Ierīces uzlādēšanas nepieciešamības indikators.

Raidītājs: 2,4 GHz, nodrošinot minimizētu apkārtējo trokšņu iejaukšanos.

Diapazons: vismaz 75 m.

Sertifikācijas prasības:

Skaņas indikatoriem jābūt CE marķējumam.

Lietošanas instrukcija:

Instrukcijai detalizēti jāatspoguļo skaņas indikatoru lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā.

Lietošanas laiks:

5 gadi

Garantijas prasības:

Minimālais garantijas laiks 2 gadi.

Pieļaujamais remonta laiks 10 darba dienas.

Aizvietošanas laiks 5 darba dienas.