3. pielikums

atklāta konkursa “FM radiofrekvenču pārraides sistēmu

(raidītājs un uztvērējs) iepirkums 2017. gadam”,

ID Nr. LNS 2017/2 nolikumam

Tehniskais un finanšu piedāvājums

(forma)

| Pasūtītāja noteiktās minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- |
|  | Pretendenta tehniskais piedāvājums | Pretendenta finanšu piedāvājums, euro, bez PVN, par 1 (vienu) preces vienību | Pretendenta finanšu piedāvājums, euro, bez PVN, par visu apjomu |
| Piegādājamās preces nosaukums: FM radiofrekvenču pārraides sistēma (raidītājs un uztvērējs), ISO kods: 22 06 27 Vienību skaits: 80 gab. Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas: Universāls divdaļīgs individuālas lietošanas palīglīdzeklis, kas sastāv no raidītāja (ar pievienojamu mikrofonu) un uztvērēja (kakla cilpas veidā). FM radiofrekvenču pārraides sistēmai jābūt savienojamai ar ražotāju Siemens, Oticon, Bernafon, Rexton, Unitron un Widex dzirdes aparātiem. Raidītājs - bezvadu ierīce ar uzlādējamu akumulatoru skaņas retranslācijai. Prasības: - daudzkanālu retranslācijas iespēja, - darbības diapazons: vismaz 15 m, - pievienojams ārējais mikrofons ar klipsi, - akumulatoru uzlādes skala, - akumulatoru komplekts (darbības laiks >10st.) un ~220V lādētājs, - darbības frekvencēm ir jābūt saskaņotam Eiropas Savienībā. Uztvērējs (Neckloop - kakla cilpa) - bezvadu ierīce ar uzlādējamu akumulatoru, skaņas uztveršanai. Prasības: - uztvērējam jābūt savienojamam ar dzirdes aparātu modeļiem, kam ir iebūvēta T-funkcija, - manuāla ieslēgšana/izslēgšana, - skaļuma regulēšana, - akumulatoru komplekts un ~220V lādētājs. Sertifikācijas prasības: FM radiofrekvenču pārraides sistēmām jābūt CE marķējumam. Preces lietošanas instrukcija: Instrukcijai detalizēti jāatspoguļo FM radiofrekvenču pārraides sistēmas lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā. Pretendentam iepirkumā jāiesniedz preces lietošanas instrukcija latviešu valodā vai angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā 1 eksemplārs. Preces lietošanas laiks: 5 gadi Preces garantijas prasības: Minimālais garantijas laiks 2 gadi. Pieļaujamais preces remonta laiks: 10 darba dienas. Pretendentam jānodrošina preces remonts garantijas laikā un lietošanas laikā saskaņā ar līguma nosacījumiem. | Preces marka, modelis, nosaukums: aizpilda pretendents Vienību skaits: aizpilda pretendents Preci raksturojošie parametri/ spējas: aizpilda pretendents |  |  |

Piedāvātā līgumcena par visu apjomu EUR ______,___ (norādīt: euro un centos vārdiem) bez PVN.

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas visas ar preču piegādes veikšanu saistītās izmaksas, algas, nodevas, nodokļi (izņemot PVN), kancelejas, komunālie, transporta, komunikāciju, uzturēšanas izdevumi, visas ar līguma izpildi tieši un netieši saistītās izmaksas, kā arī peļņa, apdrošināšana, iespējamie riski, garantijas perioda saistības, apkope un citas iespējamās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, kas veido kopējo samaksu par līguma izpildi. Pretendents apzinās, ka tam nebūs tiesību prasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un Pasūtītājs nemaksās papildus vairāk, nekā noteiktā līgumcena, par ko noslēgts līgums.

Apliecinu piedāvājumu:

| Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Pārstāvja amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |