7.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Tehniskā specifikācija atklātam konkursam  ,, Drošības iekārtu iegāde un uzstādīšana

LNS projekta „LNS -otrās mājas 2”

(līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros”

Latvijas Nedzirdīgo savienības projekta „LNS – otrās mājas 2” ietvaros uzstādīt ēkās drošības iekārtas,  kas sastāv no:

- Rīgā, Elvīras ielā 19 - videonovērošanas sistēmas ar attālināto novērošanas darba vietu

- Liepājā, 1905.gada ielā 35 - videonovērošanas sistēmas ar attālināto novērošanas darba vietu un ārējo fasāžu logu elektriski vadāmām žalūzijām (ārējām).

Uzstādāmām sistēmām jāatbilst mūsdienīgām drošības prasībām. Izpildītājam jānodrošina drošības iekārtu darbības uzsākšanu.

Detalizēts apraksts

- Ēka Rīgā, Elvīras ielā 19

Ēkā pie fasādēm nepieciešams uzstādīt 8 ārējas videonovērošanas kameras ar IP66 līmeni un 1 videonovērošanas kameru ēkas iekšpusē (pretim ieejai) apmeklētāju fiksācijai. Videokamerām jābūt infrasarkanā apgaismošana 850nm IR LED, pārslēdzamā diena/nakts režīmā, ar izšķirtspēju ne mazāk 600 TV līnijas dienā un 700 TV līnijas naktī, regulējamais objektīvs 3.5mm-16mm.

Videonovērošanas sistēmas videoieraksta serveri INTELLECT Light (9 kamerām) un barošanas blokus kamerām nepieciešams uzstādīt ēkas iekšteltās (indikatīvi - telpā nr.107). Videonovērošanas serverim parametri jābūt ne mazāk kā: CPU CORE i3, RAM 2Gb, HDD 1Tb, VIDEO 1Gb, MS Windows 7 Professional. Nepieciešams nodrošināt ierakstīto datu glabāšanu vismaz 1 mēnesi, vai iespēju automātiskās arhivēšanas bez operatora iesaistes norādītā datu glabāšanas vietā. Video serveri nepieciešams pieslēgt lokālā Internet tiklā ar pastāvīgu IP adresi. Paredzēt iespēju videoieraksta servera paplašināšanu līdz 16 kamerām nākotnē ar iespēju aktivizēt seju un autotransporta valsts numuru  atpazīšanas un reģistrācijas funkciju.

Sadarbība starp serveri un attālināto darba vietu (ADV) novērošanai sarga postenī tiek nodrošināma ar sakaru kanālu palīdzību, kas darbojas pēc protokola TCP/IP: LAN (lokālu datoru tīklu), WLAN (Interneta kanālu), Wi-Fi vai cits.

Visi vadi no videokamerām jāinstalē līdz videoieraksta serverim, ņemot vērā, kā ēkā ir pabeigta iekšējā apdare un ēkā ir nodota ekspluatācijā. Ēkas fasādēs ir pabeigta dekoratīva apdare.

Sarga postenis Rīgā, Elvīras ielā 19:

Ēkā dežūrtelpā nepieciešams uzstādīt videonovērošanas sistēmas attālināto darba vietu ar LCD monitoru vismaz 21’(dators ar 21’ collu monitoru ar atbilstošu programmatūru ADV priekš INTELLECT Light).

Attālinātā darbā vietā nepieciešams nodrošināt objekta novērošanu  ar ātrdarbību ne mazāk kĀ 4 kadri sekundē.

Datoram attālinātā darba vietai  parametri jābūt ne mazāk kā:  CPU CORE i3, RAM 1Gb, HDD 500Gb, VIDEO 1Gb, MS Windows 7 Professional, 21’ collu monitors. ADV nepieciešams pieslēgt lokālā Internet tiklā ar pastāvīgo IP adresi un pieslēgties pie videoieraksta serveriem.

Konfigurēšana, videonovērošanas sistēmas vadība un monitorings tiek veikts no dežūra telpas (attālināta darba vieta). Tāpat iespējama novērošana ar  interneta pārlūkprogrammas, mobilā tālruņa, Plaukstdatoru, iPhone un iPad utt. starpniecību.

- Ēka 1905. gada ielā 35, Liepājā

Ēkā pie fasādēm nepieciešams uzstādīt 4 ārējas videonovērošanas kameras ar atbilstoši IP66 līmenim. Ēkas iekšpusē pretim ieejai uzstādīt 1 videokameru apmeklētāju fiksācijai. Videokamerām jābūt infrasarkanā apgaismošana 850nm IR LED, pārslēdzamā diena/nakts režīmā, ar izšķirtspēju ne mazāk 600 TV līnijas dienā un 700 TV līnijas naktī, regulējamais objektīvs 3.5mm-16mm.

Videonovērošanas serverim parametri jābūt ne mazāk kā:  CPU CORE i3, RAM 2Gb, HDD 1Tb, VIDEO 1Gb, MS Windows 7 Professional. Nepieciešams nodrošināt ierakstīto datu glabāšanu vismaz 1 mēnesi, vai iespēju automātiskās arhivēšanas bez operatora iesaistes norādītā datu glabāšanas vietā. Video serveri nepieciešams pieslēgt lokālā Internet tiklā ar pastāvīgu IP adresi. Paredzēt iespēju videoieraksta servera paplašināšanu līdz 10 kamerām nākotnē.

Sadarbība starp serveri un attālināto darba vietu (ADV) novērošanai postenī tiek nodrošināma ar sakaru kanālu palīdzību WLAN (Interneta kanālu).

Visi vadi no videokamerām jāinstalē līdz videoieraksta serverim, ņemot vērā, kā ēkā ir pabeigta iekšējā apdare un ēkā ir nodota ekspluatācijā. Ēkas fasādēs ir pabeigta dekoratīva apdare.

Sešus fasādes logus jāaprīko ar elektrificēto aisargžalūziju sistēmu, kas atbilst sertifikātam ISO 9001:2008  Aizsargžalūzijas ir ierīkojamas, lai tiktu nosegts logu rāmis un  fasāde, aizsedzot loga aili. Vadība tiek nodrošināta no iekšpuses ar elektro slēdžu palīdzību.

Novērojuma postenis 1905. gada ielā 35, Liepājā:

- Ēkā (indikatīvi – ēkas 2.stāvs) nepieciešams uzstādīt videonovērošanas sistēmas attālināto darba vietu ar LCD monitoru vismaz 21’(dators ar 21’ collu monitoru ar atbilstošu programmatūru ADV priekš INTELLECT Light).

- Attālinātā darbā vietā nepieciešams nodrošināt objekta novērošanu ar ātrdarbību ne mazāk kā 4 kadri sekundē. Nepieciešams nodrošināt ierakstīto datu glabāšanu vismaz 1 mēnesi.

- Datoram attālinātā darba vietai  parametri jābūt ne mazāk kā:  CPU CORE i3, RAM 1Gb, HDD 500Gb, VIDEO 1Gb, MS Windows 7 Professional, 21’ collu monitors. ADV nepieciešams pieslēgt lokālā Internet tiklā ar pastāvīgo IP adresi un pieslēgties pie videoieraksta serveriem.

- Konfigurēšana, videonovērošanas sistēmas vadība un monitorings tiek veikts no dežūra telpas (attālināta darba vieta). Tāpat iespējama novērošana ar  interneta pārlūkprogrammas, mobilā tālruņa, Plaukstdatoru, iPhone un iPad utt. starpniecību.

| Tehniskās specifikācijas detalizācija Rīgā, Elvīras ielā 19 |
| --- |
| Video novērošanas sistēma |  |
| Nr. p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Daudz. |
| 1 | Videokamera 1/3” Sony Super HAD CCD, 600/700 TV Lines, DSS, 3-DNR,D-WDR, 0.000006Lux, OSD,Day&Night,12-LEDs - 10m, BLC, Privacy Masking, Auto Iris Varifocal Lens(3,5-16mm), AWB, Motion Detection,DC- 12V | gab. | 9 |
| 2 | Videoserveris Core i3, 2GB, 1TB + Windows 7 PROF EN | gab. | 1 |
| 3 | Dators ar attālināto darba vieta Core i3, 1GB, 500GB + Windows 7 PROF EN, 21' LCD | gab. | 1 |
| 4 | Programmnodrošinājums AXXON Intellect_light+ADV - 9 FS6*2 | gab. | 1 |
| 5 | Tīkla kabelis OMYp 2x1 | m. | 220 |
| 6 | Kabelis koaksiālais RG59/U 75 Om | m. | 220 |
| 7 | Pārsedze 20*12,5 | m. | 30 |
| LIEPĀJA, 1905. GADA IELĀ 35 |
| Video novērošanas sistēma |
| Nr. p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Daudz. |
| 1 | Videokamera 1/3” Sony Super HAD CCD, 600/700 TV Lines, DSS, 3-DNR,D-WDR, 0.000006Lux, OSD,Day&Night,12-LEDs - 10m, BLC, Privacy Masking, Auto Iris Varifocal Lens(3,5-16mm), AWB, Motion Detection,DC- 12V | gab. | 5 |
| 2 | Videoserveris Core i3, 2GB, 1TB + Windows 7 PROF EN | gab. | 1 |
| 3 | Dators ar attālināto darba vieta Core i3, 1GB, 500GB + Windows 7 PROF EN, 21' LCD | gab. | 1 |
| 4 | Programmnodrošinājums AXXON Intellect_light+ADV - 9 FS6*2 | gab. | 1 |
| 5 | Tīkla kabelis OMYp 2x1 | m. | 100 |
| 6 | Kabelis koaksiālais RG59/U 75 Om | m. | 100 |
| 7 | Pārsedze 20*12,5 | m. | 20 |
| Aizsargžalūzijas |
| Uz augšu, uz leju, stop funkcijas un “my” taustiņš komforta pozīcijas aktivizēšanai katrā kanālā. |
| Iespēja atslēgt/ieslēgt saules sensorus. |
| Patio dizains: triecien un mitrumdrošs. |
| Nr. p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Daudz. |
| 1 | Platums 1370 mm Augstums 1770 mm Lamele 41 mm, krāsa BRŪNA, pacelšanas mehanisms MOTORS SOMFY RADIO, rīģeļi | gab. | 1 |
| 2 | Platums 980 mm Augstums 1770 mm Lamele 41 mm, krāsa BRŪNA, pacelšanas mehanisms MOTORS SOMFY RADIO, rīģeļi | gab. | 2 |
| 3 | Platums 1390 mm Augstums 2745 mm Lamele 41 mm, krāsa BRŪNA, pacelšanas mehanisms MOTORS SOMFY RADIO, rīģeļi | gab. | 1 |
| 4 | Platums 850 mm Augstums 1730 mm Lamele 41 mm, krāsa BRŪNA, pacelšanas mehanisms MOTORS SOMFY RADIO, rīģeļi | gab. | 2 |