1. pielikums

iepirkuma procedūras “3D printera un programmatūras individuālo auss ieliktņu izgatavošanai iepirkums”

ID Nr. LNS 2016/6 Nolikumam

Tehniskā specifikācija un

Pretendenta Tehniskā- finanšu piedāvājuma forma

1. daļa: 3D PRINTERIS

| Nr.p.k. | Pasūtītāja Tehniskās prasības (Tehniskā specifikācija) | Pretendenta tehniskais piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Prece- 3D printeris: 1) Ierīce – 3D printeris, kas, izmantojot 3D printēšanas tehnoloģiju, no digitāla faila izgatavo dzirdes aparātu individuālos auss ieliktņus; 2) Printerim jāspēj apstrādāt datorprogrammas izveidotos failus (ASC, DCM, DXF, STL, PTA un citus ekvivalentus failus); 3) Ieliktņu materiāls (izejviela): auss ieliktņu izgatavošanas silikons; 4) Ierīcei ir jādarbojas ar vismaz divu dažādu ražotāju izejvielu, piemēram, DETAX Luxaprin, Egger, Dreve, Pro3dure vai citas ekvivalentas izejvielas, kas ir ES sertificētas; 5) Ierīces programmatūra (SOFTWARE) ir iekļauta 3D printera cenā. Piegādātājam ir jāveic pilna cikla instalācija lietotāja datorā, pieļaujot sadarbību ar WINDOWS (64-bit) operētājsistēmu; 6) Ierīcei ir jāsadarbojas un jāatbalsta vismaz divi dažādi 3D modelēšanas programmatūras veidi, piemēram, Rapid Shell Modeling, 3Shape, Cyfex, vai citi ekvivalenti veidi; 7) Gada kapacitāte: 3500 gab. (220 darba dienas vai 1760 stundas); 8) Minimālās prasības aizsardzības pakāpei: IP 2.0; 9) Darbības jauda un spriegums: saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem, līdz 25A/220V; 10) Ierīces max. izmēri un max. svars: līdz 1,5x1,5x2m; līdz 150kg; 11) Darba platformas izmēri: ne mazāk kā 50x32x75mm; 12) Vienas palaišanas reizes izgatavoto individuālo ieliktņu skaits: ne mazāk par 4 gab.; 13) Printēšanas ātrums: ne mazāk kā 35mm/h; 14) savienojuma kabeļi u.c. palīgmateriāli darba uzsākšanai un veikšanai (lai nodrošinātu savienošanu ar datoru un citām ierīcēm un elektrotīklu); 15) lietošanas instrukcija latviešu valodā. Printera cena satur printera uzstādīšanas, noregulēšanas, apkalpošanas izmaksas. | Prece: 3D printeris individuālo ausu ieliktņu izgatavošanai: Printera marka, modelis: xx (aizpilda pretendents) (Aizpilda pretendents, atbilstoši pasūtītāja izvirzītām prasībām) Piegādes termiņš no līguma noslēgšanas: (aizpilda pretendents; norāda piegādes līdz konkrētajam datumam) |

Pretendenta finanšu piedāvājums

Piedāvātā līgumcena par visu apjomu EUR ______,___ (norādīt vārdiem euro un centos vārdiem) bez PVN.

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas visas ar preču piegādes veikšanu saistītās izmaksas, algas, nodevas, nodokļi (izņemot PVN), kancelejas, komunālie, transporta, komunikāciju, uzturēšanas izdevumi, visas ar līguma izpildi tieši un netieši saistītās izmaksas, kā arī peļņa, apdrošināšana, iespējamie riski, garantijas perioda saistības, apkope un citas iespējamās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, kas veido kopējo samaksu par līguma izpildi. Pretendents apzinās, ka tam nebūs tiesību prasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un Pircējs nemaksās papildus vairāk, nekā noteiktā līgumcena, par ko noslēgts līgums.

Apliecinu tehnisko - finanšu piedāvājumu:

| Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Pārstāvja amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

2.daļa: 3D programmatūra individuālo auss ieliktņu 3D apstrādei un modelēšanai

| Nr.p.k. | Pasūtītāja Tehniskās prasības (Tehniskā specifikācija) | Pretendenta tehniskais piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Prece - 3D programmatūra individuālo auss ieliktņu 3D apstrādei un modelēšanai: 1) Datorprogramma, kas apstrādā 3D skenētos failus (ASC, DCM, DXF, STL, PTA un citus ekvivalentus failus) un modelē 3D individuālos auss ieliktņus, radot digitālus failus tālākai nosūtīšanai uz 3D printeri; 2) Programmatūras apraksts un prasības: - sadarbība: ar WINDOWS (64-bit) operācijas sistēmu; - programmatūra ir veidota uz CAD/CAM bāzes; - programmatūrai ir jāpiedāvā dažādi risinājumi auss ieliktņa apstrādei; - programmatūrai ir jāpiedāvā specializēti risinājumi konkrētiem dzirdes aparātu modeļiem (tai skaitā SIEMENS, OTICON, BERNAFON ražotajiem vai ekvivalents); - programmatūrai ir jāpiedāvā ventilācijas un skaņas kanāla izveides opcijas; - programmatūrai ir automātiski jāpiedāvā ieliktņa garuma un blīvuma opcijas; - programmatūrai ir jāparedz auss ieliktņa individuāla marķēšana; 3) Programmatūras valoda: ANGĻU vai LATVIEŠU; 4) Gada kapacitāte: 3500 faili gadā. Programmatūras cena satur instalēšanas u.c. izmaksas darba uzsākšanai. | Prece - 3D programmatūra individuālo auss ieliktņu 3D apstrādei un modelēšanai (Aizpilda pretendents, atbilstoši pasūtītāja izvirzītām prasībām) Piegādes termiņš: (aizpilda pretendents; norāda piegādes līdz konkrētajam datumam) |

Pretendenta finanšu piedāvājums

Piedāvātā līgumcena par visu apjomu EUR ______,___ (norādīt vārdiem euro un centos vārdiem) bez PVN.

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas visas ar preču piegādes veikšanu saistītās izmaksas, algas, nodevas, nodokļi (izņemot PVN), kancelejas, komunālie, transporta, komunikāciju, uzturēšanas izdevumi, visas ar līguma izpildi tieši un netieši saistītās izmaksas, kā arī peļņa, apdrošināšana, iespējamie riski, garantijas perioda saistības, apkope un citas iespējamās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, kas veido kopējo samaksu par līguma izpildi. Pretendents apzinās, ka tam nebūs tiesību prasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un Pircējs nemaksās papildus vairāk, nekā noteiktā līgumcena, par ko noslēgts līgums.

Apliecinu tehnisko - finanšu piedāvājumu:

| Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Pārstāvja amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |