1.pielikums

TIRGUS CENU PIEDĀVĀJUMS

## TIRGUS CENU IZPĒTEI

## SURDOTEHNIKAS PREČU PIEGĀDE

*-tirgus piedāvājumu var iesniegt par vienu preci vai vairākām

| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Specifikācija | Plānotais preces daudzums; gab. | Cena par vienu vienību; EUR bez PVN | Cena par daudzumu; EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gaismas indikatori | Gaismas indikatori, ISO kods: 22 27 03 Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas: Divdaļīgs palīglīdzeklis (sastāv no raidītāja un uztvērēja), kas paredzēts zīdaiņa raudu, durvju zvana, telefona zvana, taimera u.c. skaņas signāla pārveidošanai nedzirdīgajam klientam skaidri uztveramā veidā- ar gaismas signālu un/vai vibrāciju. Raidītājs ar regulējamu jūtīgumu. FM raidītājs: 433,92 MHz Diapazons: līdz 75m Specifikācijas prasības: Gaismas indikatoriem jābūt CE marķējumam. Lietošanas instrukcija: jāpievieno gaismas indikatoru lietošanas instrukciju; instrukcijai detalizēti jāatspoguļo skaņas indikatoru lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā. Lietošanas laiks: 3 gadi. Garantijas prasības: Minimālais garantijas laiks 2 gadi. | 78 |  |  |
| 2. | Induktīvās spoles | Induktīvās spoles, ISO kods: 22 06 24 Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas: Zona: līdz 70m2. Traucējumi: <1%. Frekvences zona: 100Hz-5000Hz (+/- 3dB) Ieeja: 2 stereo līnijas un 1 mikrofons. Izeja: istabas cilpa, krēsla cilpa, kakla cilpa. Jūtīgums: mikrofons: 1mV, stereo/ TV (ieeja 1); 100mV;stereo/TV (ieeja 2); 100mV Trokšņu signāla koeficents: >500dB. Nodrošinājums: 12V AC 20W. Specifikācijas prasības: Induktīvām spolēm, jābūt CE marķējumam. Lietošanas instrukcija: jāpievieno gaismas indikatoru lietošanas instrukciju; instrukcijai detalizēti jāatspoguļo induktīvās spoles lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā. Lietošanas laiks: 5 gadi. Garantijas prasības: Minimālais garantijas laiks 2 gadi. | 18 |  |  |
| 3. | Laikrāži ar vibrozvanu | Laikrāži ar vibrozvanu, ISO kods: 22 27 12 Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas: Laikrāži ar vibrozvanu aprīkoti ar vibrēšanas sistēmu, kas, iedarbinot attiecīgo funkciju, vibrē iepriekš lietotāja noteiktajā laikā. Laika skala: 24 h. Funkcijas: modinātājs, atkārtotais zvans (vibrozvans). Nodrošinājums: Darbības nodrošinājums ar baterijām Ar pārsegu slēdžu nosegšanai 90 db extra-skaļš modinātājzvans Ar Testpogu, lai pārbaudītu baterijas, vibrāciju un drošības darbību. Specifikācijas prasības: Laikrāžiem ar vibrozvanu, jābūt CE marķējumam. Lietošanas instrukcija: jāpievieno gaismas indikatoru lietošanas instrukciju; instrukcijai detalizēti jāatspoguļo laikrāžu ar vibrozvanu lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā. Lietošanas laiks: 5 gadi. Garantijas prasības: Minimālais garantijas laiks 2 gadi. | 200 |  |  |

Informāciju iesniedza (aizpildīt)

Nosaukums:

Reģ.numurs:

Adrese:

Kontaktinformācija (e-pasts; telefons; fakss):

Atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds:

Datums:

Cenu piedāvājumu var iesniegt  nosūtot uz e-pastu: iepirkumi@lns.lv  līdz 03.03.2014.